Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Centrum Budowlane „SIRBUD” Daniel Sip , Dorota BarańskaSpólka jawna

Ul. Długa 2

58-309 Wałbrzych

NIP 8862461677

Regon 891032464

2. Nazwa projektu :

Poszerzenie oferty turystycznej firmy Centrum Budowlane „SIRBUD”

Daniel Sip, Dorota Barańska Sp. J.

poprzez budowę nowej bazy noclegowej oraz centrum rekreacyjno-sportowego

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 1           Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1      Inwestycje dla przedsiębiorstw.

Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

3. Lokalizacja zadania

- budowa nowego obiektu –hotel łącznie z windą oraz 10 szt. domków drewnianych, w Zagórzu Śląskim ul. Spacerowa 6

- budowa łącznika- budynek bramny oraz wyposażenie go w schodołaz wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w Wałbrzychu ul. Wrocławska 134a

4. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1. wykonanie stanu zerowego:

W ramach projektu zostaną wybudowane nowe obiekty zlokalizowane w Zagórzu Śląskim (hotel) oraz w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 134 a b (budowa łącznika - budynek bramny, gdzie powstaną pokoje hotelowe, zostanie również dokonana rozbudowa zaplecza kuchennego).

Wykonanie stanu zerowego pod inwestycje będzie wymagało następujących prac:

- pomiary przy wykopach fundamentowych,

- roboty ziemne - wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1km, ręczne wykopy ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy w gruncie kat. III do głębokości 1,5 m i wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km na składowisko, zasypanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV,

- wykonanie fundamentów - podkłady betonowe pod ławy, wykonane z betonu zwykłego c25, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym. Ławy fundamentowe w deskowaniu transport elem. desk. ręcznie, betonowaniepompą na samochodzie. Ławy prostokątne,

- wykonanie ścian podziemia - z bloczków betonowych o grub. 24,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych - izolacją powłokową - ciężka/folia kubełkowa, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej, chemoodporna powłoka, bitumiczna masa izolacyjna, izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni, podwójna papa fundamentowa,warstwy drenujące,

- wykonanie izolacji terminczych - styropianem fundamentowym, izolacje cieplne 
i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe na zaprawie bez siatki metalową-gr 15cm.

2. wykonanie stanu zerowego zamkniętego:

W ramach tego zadania planowane jest poniesienie kosztów związanych z wykonaniem stanu surowego zamkniętego obiektów. W tym celu zostaną wykonane:

- drewniana konstrukcja nadziemia - konstrukcja stropu z bali o grubości 50 mm, podłoga z desek struganych grubości 25 mm,

- ściany i słupy konstrukcyjne żelbetowe,

- konstrukcje ścian zewnętrznych - z bloczków z gazobetonu o grubości 35,5 cm,

- stropy i sklepienia - z żelbetowej płyty stropowej 24x24 cm,

- konstrukcje schodów i podestów - proste, na płycie o grubości 8 cm,

- dachy - konstrukcja z elementów drewnianych, poktyte dachówką betonową, wyposażone w ławy kominiarskie, wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, okna o powierzchni do 0,78*1,48, wiatrownice, płotki śniegowe, obróbki blacharskie, połacie dachowe docieplone wełną mineralna o gr 20 mm wraz z ułożeniem foli paropszepuszczalnej,

- ściany działowe zpłyt gipsowo - kartonowych, na metalowej konstrukcji nośnej grubosci 150 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym,

- kanały wentylacyjne - z bloków wentylacyjnych wolnostojące na zaprawie, obmurowane cegłą klikierową,

- stolarka okienna oraz drzwiowa.

3. wykończenie wewnętrzne

W celu wykonania stanu wykończeniowego wewnętrznego wykonane zostaną:

- tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach-klatka schodowa,

- tynki gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2,

- gładzie o grub. 3 mm,

- okładziny z płyt g-k, podwójne ogniowe,

- licowanie ścian płytkami mocowanymi na klej,

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, lateksową, zmywalnymi - dwukrotnie,

- tapetowanie,

- posadzki - warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej zatarte na gładko,

- izolacje przeciwwilgociowe z papy,

- izolacja powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa w pomieszczeniach mokrych,

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 12 cm,

- posadzki - z płytek luzem, z wykładziny hotelowej, z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z PCW prefabrykowane mocowane na łączniki mechaniczne, mrozoodporne z panali na balkonach i tarasach,

- balustrady balkonowe, pochwyty klatki schodowej.

4. wykończenie zewnętrzne

W celu wykonania stanu wykończeniowego zewnętrznego wykonane zostaną elewacje. Ściany zostaną ocieplone od strony zewnętrznej za pomocą z płyt styropianowych o gr. 14 cm. Wykonane zostaną również tynki mineralne, barwione. Okładziny i oblicowania wykonane zostaną płytkami klinkierowymi o wymiarach 25 x 12 cm jak również płytkami z kamienia naturalnego.

5. instalacje elektryczne

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie instalacji elektrycznych, na które składać się będzie instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, siłowa i odgromowa. Wykonane zostaną także tablice rozdzielcze Rozdzielnie IP24, bezpieczniki, wyłączniki, czujniki zaniku fazy, osprzęt instalacyjny oraz ochronniki przepięć i listwy rozdzielcze (TK, TP2, TW). Wykonana zostanie także instalacja telefoniczna z centralą telefoniczną a także instalacja alarmowa, kontroli dostępu i dozoru składająca się m.in. z czytników kart, czujników ruchu. W celu ochrony przed pożarem wykonana zostanie instalacja sygnalizacji pożaru składająca się z m.in. z ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego, elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna, urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu czujników. Zaplanowano również wykonanie instalacji multimedialnej.

6.instalacje sanitarne

W celu wykonania instalacji sanitarnych konieczne będzie wykonanie:

- instalacji wodociągowej - rurociągi miedziane o śr.zew. 54 mm (grub. ścianek 2.0 mm) lutowane twardo, rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 50 mm, 40 mm oraz 25 mm,

- kanalizacyjnej - rządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp, umywalka dostosowane dla osób niepełnosprawnych, montaż wanien / kabin prysznicowych, montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm oraz 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową, montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych o śr.160 mm w gotowych wykonach,

- centralnego ogrzewania - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 25 mm, miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych, próby szczelności z rur stalowych i miedzianych, zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji o śr. nom. 25 mm, zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr 32-40 mm, grzejniki stalowe,

- instalacji wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną S1 oraz S3 wraz z automatyką,

- instalacji klimatyzacji - klimatyzatory ścienne wraz z jednostkami zewnętrznymi,

- montażu źródeł ciepła - piecy na paliwo stałe o mocy 140 kW każdy, pomp, kolektorów instalacji c.o., zbiorników ciepłej wody po 1000 l -3 szt. wraz z automatyką.

7. instalacje specjalistyczne

- zostanie wykonana instalacja przeciwpożarowa, w skład której będą wchodzić m.in.: szafki hydrantowe naścienne - kompletne, zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie, instalacje rur wodociągowych w sieciach hydrantowych,

- w planowanym do budowy hotelu w Zagórzu Śląskim zostanie zamontowana winda, która umożliwi dostosowanie hotelu w Zagórzu Śląskim do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymagania minimalne: Dźwig osobowy o udźwigu 630 kg dla 8 osób, ilość przystanków i drzwi przystankowych 4, napęd hydrauliczny, prędkość podnoszenia 0,5 m/s, kabina nieprzelotowa, sterowanie mikroprocesorowe

- na terenie kompleksu hotelowego "Hotel Maria" w Wałbrzychu, w planowanym do budowy budynku bramnym zostanie zamontowany schodołaz. Będzie on przeznaczony do transportu po schodach osób dorosłych i dzieci, które poruszają się na wózkach inwalidzkich ręcznych z dużymi tylnymi kołami. Konieczny aby zapewnić równy dostęp do obiektu wszystkim osobom, również niepełnosprawnym. Wymagania minimalne: Schodołaz typu gąsiennicowego o podwyższonym obciążeniu do 150 kg, posiadający specjalne konstrukcje elementów mocujących, które pozwalają na zamontowanie na urządzeniu ponad 95% rodzajów wózków inwalidzkich

Przedkładana oferta powinna zawierać m.in. opis parametrów technicznych oferowanej windy oraz schodołazu.

8.instalacje technologiczne

Jako instalacje technologiczne zostaną zamontowane: instalacja oczyszczania ścieków (zbiornik bezodpływowy szamba, wraz z oczyszczalnią) oraz układ instalacji solarnej wraz z zasobnikami oraz kompletną automatyką, celem wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania wody.

9. zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu wymaga wykonania następujących prac budowlanych:

- przyłącze wodne obejmujące wykonanie odwiertów studni głębinowych wraz z wykonaniem pompowni i sieci rozprowadzajacej,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej, które wiąże się z wykonaniem instalacji doziemnych z rur PCV, wykopów liniowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach, studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m, przejść przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 65-125 mm tuleją ochronną, kanałów z rur PVC-U klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, zasypywania wykopów,

- przyłącze energetyczne, w tym wykonanie przyłącza energetycznego kablem NAYY-O /YAKY 4*240 wraz z szafą pomiarową,

- przyłącza inne obejmujące przyłącza domków letniskowych,

- sieci, w tym oświetlenie terenu (przewody, wykopy, lampy zewnętrzne),

- komunikacja kołowa, obejmująca wykonanie parkingu z kostki polbruku na podbudowie z materiałów kamiennych,

- zabudowa towarzysząca - duży zestaw placu zabaw, park linowy.

10. domki drewniane:

10 szt. domków drewnianych, parterowych, z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej - typu Niedźwiadek,  wyposażonych w instalację wod. - kan., elektryczną i kuchenkę.

Przeznaczenie powierzchni domków:

Na parterze - salon z aneksem kuchennym, łazienka, taras;

Na poddaszu - 2 sypialnie, komunikacja

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Kompleksowe wykonanie domku łącznie z wymaganymi instalacjami wg dokumentacji projektowej (do wglądu na miejscu - Wałbrzych ul. Wrocławska 134b).

Wyszczególnienie kolejnych pozycji w ramach powyższych punktów wraz z przypisanymi do nich parametrami technicznymi oraz minimalnymi wymaganiami dla windy osobowej oraz schodołazu zostało zamieszczone w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej robót budowlanych.

Wałbrzych 24.05.2013

Podpis osoby upoważnionej

Dorota Barańska